ESPECIFICACIONES DE PLANTAS  Y SISTEMAS “WPT”

1.- Las plantas o los sistemas de tratamiento “WPT” (Water Phisical Tecnologies) son, diseños únicos y exclusivos, como un traje a la medida, para cada necesidad requerida, de acuerdo al proceso en cuestión, siendo el tratamiento adecuado y acondicionado a las necesidades reales y a satisfacción plena de cada cliente o empresa contratante sin limites de contaminantes y producción.

2.- Son armadas, ensambladas y construidas, para operar y tratar, desde 1, 2, 3, 4, 5, y hasta 20 procesos diferentes, individuales, alternados, en conjunto todos a la vez, y/o por separados, según las necesidades de la empresa o el cliente contratante, son diseños y ediciones especiales, para cumpliendo con las normas oficiales mexicanas que apliquen en su lugar de origen o en el extranjero.

3.- Son diseñadas especialmente para recibir y tratar, cualquier tipo de aguas residuales contaminadas en general, provenientes de procesos ya sea del tipo comercial, domestico e industrial, descargando y devolviendo al medio ambiente el agua producto ya tratada y potable a la norma NOM-127-SSA1-1994, obteniendo un producto terminado, libre de olores fétidos mal olientes, agentes y contaminantes en general, claras y cristalinas con un sabor agradable, quedando listas para su nueva reutilización o la decisión optativa de acuerdo a los criterios del cliente o empresa contratante.

4.- Las descargas y vertimientos al medio ambiente, cumplen con todos los apartados, los índices máximos permisibles de acuerdo a las normas ecológicas aplicables, son supervisadas y revisadas por laboratorios acreditados y certificados por la “EMA” (Entidad Mexicana de Acreditación), para sustentar en cualquier momento a las autoridades competentes ecológicas y del medio ambiente, en cualquier lugar de origen o país del extranjero, la calidad y la eficiencia del tratamiento realizado; dicha Norma Oficial Mexicana, NOM-127-SSA1-1994, es la que se aplica para verificar la calidad de agua, que se suministra hidráulicamente, a todos los domicilios familiares en nuestro país mexicano, para los servicios domésticos, comerciales, comunitarios e industriales en general.

5.- Su proceso de tratamiento es “Físico-Químico Natural”, se realiza con Gas Oxidante Bacteriológico O3, compuesto de tres elementos como son: (un cuerpo de agua, energía eléctrica y aire seco), generando una reacción precipitada y oxidante, haciendo una desinfección y esterilización, superior a las 3000 veces mas potente, que cualquier cloro o desinfectante biodegradable, para tratar, sanear y esterilizar cualquier tipo de contaminante químico, biológico y energético en general, sin dañar la capa de ozono, el medio ambiente ni a los cuerpos receptores, con la protección total del ser humano.

6.- Generan y producen su propio gas bacteriológico, con equipos y elementos integrados en los mismos, operan con energía eléctrica 110/220 volts, 60 Hz. Con una presión barométrica no menor de 30 lbs, psi, = A 2.11 kgs./Cm2, e incluyen filtros pulidores y purificadores de aire.

7.- Nuestro proceso de tratamiento, por hoy son únicos y exclusivos en México y en más de 30 treinta países alrededor del mundo, donde eliminamos y descartamos, todo tipo dosificación y el suministro, "No" requieren de: reactivos, químicos, biocidas, floculantes, inhibidores de corrosión, lirios acuáticos, surfactantes, aereación sumergida, biodegradables, coagulantes, concentradores, secuestradores de oxigeno, precipitadores, inhibidores de incrustaciones, aereación extendida, lodos activados, enzimas bacterianos, ni cloros de ninguna clase.

7.1.- “No” requieren de ningún tipo de suministro, dosificación e inyección de: cloros, en polvos, líquidos o gaseosos, por ser cancerígenos y dañinos, para la salud humana y el medio ambiente.

7.2.- “No” requieren de ningún tipo o sistemas de aireación, sumergido o extendido al aire libre, para no dañar el aire que respiramos humanamente, ni contaminar las áreas aledañas con los olores fétidos mal olientes, la fauna silvestre, la salud humana, el medio ambiente, la atmósfera ni al a capa de ozono, por los gases metanos que se generan en la remoción y el burbujeo continuo, del excremento humano y las biomasas en estado de descomposición.

7.3.- “No” requieren del suministro o la dosificación de lodos activados, por ser contaminantes, para el ser humano, el medio ambiente y la fauna silvestre, después de la prestación de sus servicios y su vida útil, por no haber empresas o plantas en México, que traten este tipo de residuales infecciosos y contaminantes, (en resumen al final, los andan enterrando en todos lados).

7.4.- “No” son de sistemas de enzimas bacterianos, “ni” de remoción de lodos, por ser contaminantes, requerir de dosificaciones e inyecciones de cloros y generación de lodos residuales, ya que las grasas aceitosas y la materia orgánica, no desaparecen solamente se transforman.

7.5.-  Nuestras plantas y sistemas “no” generan aromas fétidos o mal olientes que dañan la salud humana y ni contaminan el aire del medio ambiente, ya que su proceso de tratamiento es cerrado y hermético total.

8.- Separan, cuerpos extraños provenientes en las corrientes o flujos, desde 0.020” mils. de Ø hasta 40.0 mm. Ø, como son: tapas de refresco, colillas de cigarro, pelos, cabellos, vasos de unicel, bolsas de plástico, condones, envolturas de dulces, papel sanitario, pañales, toallas sanitarias, trapos, estopas, etc.

9.- Separan, entrampan y tratar los mismos sólidos granulométricos sedimentables, desde 0.5 mm. Ø hasta 5.0 mm. Ø, dejándolos temporalmente en la misma planta, hasta obtener una cantidad considerable y posterior, ser depositados y retirados en cestos o tambores de basura, para su confinamiento final, ya que no son dañinos para la salud,  ni el medio ambiente.

10.- Separan, tratan, neutralizan, inertizan y esterilizar, todo tipo de sólidos totales, sólidos disueltos floculados y sólidos en suspensión en general, dejándolos temporalmente en la misma planta, hasta obtener una cantidad considerable y posterior, ser depositados y retirados en cestos o tambores de basura, para su confinamiento final, ya que no son dañinos para la salud,  ni el medio ambiente.

11.- Las plantas cuentan con equipos rectificadores, desde monofásicos hasta octafásicos, para diversos tipos de sistemas o procesos de tratamiento y separación, según sea la necesidad de los cuales internamente, son acondicionados y preparados con placas de choques, mamparas de separación, placas deflectoras, placas y tubos multiperforados, mallas entretejidas de acero inoxidable 316, con fibras de polipropileno y de vidrio, con una o varias camas suspensoras de golpes de ariete, para la separación, desemulsión y rectificación de las aguas residuales, separándolas de todo tipo de agentes contaminantes, grasas vegetales, aceites residuales y residuos peligrosos en general.

12.- Cuentan con equipos en columna vertical o posición horizontal, separadores y tratadores de todo tipo de cuerpos organolépticos contaminantes fétidos, ya sean del genero animal, humano y/o de procesos industriales en general, de los cuales inertizan y esterilizan los cuerpos orgánicos e inorgánico y moléculas organolépticas mal olientes.

13.- Separan todo tipo de sedimentaciones sólidos, granulométricos, totales, disueltos y en suspensión, de los cuales son acumulables y “no” generan lodos residuales contaminantes e infecciosos.

14.- Son diseñadas, fabricadas y ensambladas, con materiales ferrosos y no ferrosos, como son en acero al carbón ASME /ASTM-A36, A53, A105, A106, A193, A194, CADMINIZADOS, DOX, A234, SA 285-C, SA 455, SA 515-60, SA 515-70, SA 516-60, SA 516-70, SA 612, A694, A707,AAR TC 128-B, NMXB475*, API-5LGR.X-52, Acero Inoxidable 304-L. 306-L, 316-L, polipropileno, policarbonato, policloruros de pvc.

15.- Son diseñadas y montadas, sobre un solo patín estructural de vigueta “H” IPR reforzado, vigueta americana “H”, perfil tubular “PTR”, vigueta canal “U” y perfil Angulo “LI”, con marco de izaje y estructura de acero resistente, capaz de ser izada mediante ganchos, su material de construcción antes de ser instaladas y puestas en su lugar de destino, se realiza una limpieza mecánica sand-blast. (Presión con chorro de arena a metal blanco), y posteriormente se les aplica tres manos de protección anticorrosivo, un primario inorgánico de zinc RP-4B, a 0.003" mils. de esp., un enlace de anticorrosivo RA-26, a 0.004" mils. de esp. y el acabado de poliuretano RA-28 a 0.002" mils. de esp. Para su instalación, a la intemperie o ambiente marino, a excepto en aceros inoxidables 304 y 316, siempre y cuando no lo ameriten.

16.- Son diseñadas, construidas y fabricadas con materiales certificados de la mas alta calidad, y los elementos, conexiones, componentes, tuberías válvulas, accesorios en general, son instalados bajo un estricto control de calidad, para garantizarle al cliente o la empresa contratante, una larga y extendida duración de vida útil en servicio y en operación en las condiciones que se entrega la planta, “no” menor de 30 treinta años o mas, según sus programas de mantenimientos preventivos y correctivos que son cada dos años, sin parar su operación y producción.

17.- Son diseñadas y fabricadas,  bajo un diseño de ingeniería única y exclusiva, con un estricto control de calidad, de los cuales las forjas, moldes, troqueles y las maquinarias para todo tipos de procesos, en la fabricación de piezas, maquinadas y troqueladas, cumplen con las especificaciones mas estrictas y las normas “API, ASTM, ANSI, ASME”, en los elementos y componentes que se integran en general, ya que son certificados desde su fabricación y suministro, de marcas reconocidas de importación, nacional e internacional.

18.- Son fabricadas y construidas con equipos, conexiones, elementos de las mejores marcas, patentadas y reconocidas mundialmente, por su insuperable durabilidad y resistencia, para los servicio de operación continuo e intermitente, de día y de noche, las 24 horas, los 365 (trescientos sesenta y cinco días del año) sin parar su operación y servicio de producción.

19.- Ocupan un espacio o área perimetral mínima de: 30 cm2 (centímetros cuadrados), por cada un galón por minuto de agua a tratamiento = A 3.785 lpm (litros por minuto), para aguas residuales y residuos peligrosos en general, sin limites de altura o se ajustan y se acondicionan a las áreas disponibles y/o designadas por el cliente de acuerdo a sus espacios permitidos, dejando como mínimo 1.00 mt. alrededor perimetral de cada sistema, como pasillo de acceso por medidas de seguridad y/o futuros mantenimientos.

20.- Las aguas producto ya tratadas, cumplen con las normas oficiales mexicanas ecológicas: NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997, NOM-004-SEMARNAT-2002, NOM-015-SCT4-SEMARNAT-1994., NOM-CCA-026-SEMARNAT-1993., NOM-040-SSA1-1994., NOM-041-SSA1-1994, NOM-052-SEMARNAT-1994, NOM-086-SEMARNAT-1994, NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, NOM-088-SEMARNAT-1994., NOM-127-SSA1-1994, EL CONVENIO MARPOOL 1973/1978 y el protocolo de Kioto Japón, quedando un producto terminado libre de todo tipo de contaminantes en general, de acuerdo a todos los apartados y por debajo de los límites máximos permisibles y de los índices establecidos por las mismas Normas Oficiales Mexicanas e Internacionales, anexamos los resultados de los análisis físico-químicos certificados y avalados por “EMA” (entidad mexicana de acreditación), y dichas aguas ya tratadas, pueden ser reinyectadas a las mismas redes de agua municipal, o la decisión optativa por el cliente contratante, de ser vertidas y descargadas a cualquier cuerpo receptor sin dañar al medio ambiente.

21.- Los equipos de proceso a presión, por medidas de seguridad, de acuerdo a su diseño de fabricación y apegado a las normas de diseño, fabricación y construcción industrial “API”, cuentan con válvulas de seguridad o de alivio, para restar las sobrepresiones, o por la operación y el proceso de tratamientos.

22- En el proceso de fabricación de recipientes y tanque a presión, como de las tuberías conductores de control y de fluidos, se aplican soldaduras especiales, y son realizadas con equipo “mig”, gas argón y proceso smaw ac;  posterior a la aplicación de soldaduras especiales, se les realiza la inspección de soldaduras con nivel 2, de los cuales son, con placas rayos “X” radiográficas y la aplicación de líquidos penetrantes fluorescentes.

23.- Los equipos, tuberías de proceso, los soportes, los herrajes o materiales de acero al carbón en general, se les aplica la limpieza mecánica con, sand-blast, (presión con chorro de arena a metal blanco), posteriormente a la limpieza mecánica con sand-blast, se incluye: la aplicación de tres manos de pintura, un primario anticorrosivo inorgánico de zinc RP-4B, a 0.003" mils. de esp, un enlace de anticorrosivo RA-26, a 0.004" mils. de esp. y el acabado de poliuretano RA-28 a 0.002" mils, de esp.

24.- Cuentan con sistemas eléctricos y electrónicos, con equipos y elementos que operan las 24:00 horas del día, los 365 días del año, y ponen y sacan de operación a los equipos rotativos o estáticos de producción, únicamente cuando hay generación o suministro de aguas residuales que tratar.

25.- Las plantas o sistemas de tratamiento, son preparadas, e interconectadas y acondicionados a la energía eléctrica 110/220/440 volts. Ac. de 1, 2 o 3 fases, a 50 o 60 hz, de acuerdo a la disposición o requerimiento del cliente o empresa contratante.

26.- Cuentan con un tablero general centro de distribución principal, para las acometidas de distribuciones y conducciones eléctricas, “CCM” (cuarto de control de motores).

27.- Cuentan con un tablero de control local, con un selector posicionador de operación manual / automático, cuenta con botoneras luminosas para el arranque o paro de motores y bombas y uno para el paro de emergencia general de toda la planta o el sistema.

28.- Cuentan con un tablero local de distribución, para las acometidas y alimentaciones eléctricas locales de los equipos y motores diversos.

29.- Cuentan con alumbrado interior y exterior, con luminarias aéreas de gas mercurial o vapor de sodio a prueba de explosión, para áreas peligrosas de producción y clasificadas.

30.- De acuerdo a su sistema de diseño, o la capacidad de la planta, pueden llevar o no, escalerillas tipo marino, de acero reforzado con guardas de protección exterior, ancladas a los equipos siendo desmontables para cambios, mantenimientos y/o sustituciones futuros.

31.- Son operadas por medio de bombeo hidráulico, centrífugo y sumergibles, con sistema, eléctrico o neumático de desplazamiento positivo, pueden ser operadas con aire comprimido, gas dulce inerte, nitrógeno, corriente directa, corriente alterna a 110/220/440. Volts. Ac/Dc. 50 - 60 hz. y 100 lbs. psi. /cm2.

= = = = = = = = = = = = NOTAS  Y  ESPECIFICACIONES   ESPECIALES  = = = = = = = = = ==========

01.- Las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales en general, operan con cualquier tipo de agua ya sea agua salina de mar o agua dulce en las condiciones que se suministren y/o mezclas simultaneas de las dos aguas (dulce y salada a la ves), con la presencia de: biodegradables, aceites residuales, polímeros reductores, jabones, aromatizantes, lixiviados de basuras, grasas vegetales, cloros, químicos, floculantes, reactivos, insecticidas, desinfectantes, concentradores, y materia orgánica fecal (humana y de animal), considerando los siguientes porcentajes: aguas negras = 20 % (agua de mar de w.c. mingitorios), aguas grises = 80 % (agua dulce de regaderas, lavandería, cocina, lavabos, limpieza de pisos y  sanitarios) y viceversa.

02.- Todos los equipos de proceso y los elementos, que componen la planta o el sistema de tratamiento, son certificados y reconocidos de marca mundial, se pueden sacar de operación, cuantas veces sea necesario, para recibir sus mantenimientos preventivos y/o la sustitución total de los mismos, sin parar el proceso de suministro o la producción, el 98% de las partes y componentes de los sistemas de tratamiento, son reemplazables con garantía directa por el fabricante de 12 y 24 meses, se pueden adquirir con facilidad en el mercado nacional e internacional, según las necesidades o los futuros mantenimientos correctivos, que son cada 2 (dos años), según el modelo y tipo de planta.

03.- Todos los equipos de proceso, tanques presurizados, separadores de agua / aceite, separadores de residuos peligrosos, rectificadores de agentes biodegradables, monofásicos, bifásicos, trifásicos, tetrafasicos, pentafasicos, y hexafasicos, torres de agotamiento, torres debilitadoras y torres deshidratadoras, de las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales en general, llevan instalados exteriormente indicadores de nivel ópticos “LG” reforzados de la marca Daniel o superior, según el modelo requerido para el tipo de planta y proceso.

04.- Las plantas de tratamiento pueden contar con una alarma audible y visible, para en los supuestos casos de, mala operación, o producción de aguas producto, que no cumplan con alguno de los parámetros indicados,  apartado y sus índices de parámetros permisibles, de acuerdo a las normas solicitadas por el cliente o la empresa contratante.

05.- Las plantas o sistemas, opcionalmente cuentan con un tablero de control PLC, de doble o triple salida redundante, con las salidas y entradas de acuerdo a los elementos de señalización y monitoreo, que se integren a la planta o las disposiciones del cliente o la empresa contratante.

06.- Las plantas o sistemas de tratamiento, pueden traer integrados dispositivos de monitoreo control, antes de la descarga del agua producto ya tratada, para la inspección y supervisión, de la calidad y las propiedades como las características especificas de los índices y parámetros permisibles del agua tratada (sólidos suspendidos, totales, ph, presencia de materia orgánica, grasas, aceites, residuos peligrosos etc. etc.).

07.- Las plantas de tratamiento, cuentan con sistemas de interfase automático de la marca IPTA, complementado con elementos y equipos de la marca Fisher, Norriseal o similar, para la separación de grasas vegetales, aceites residuales, condensados y residuos peligrosos de operación neumática o señal eléctrica, con un recipiente externo en acero inoxidable ASTM-304L o 316L, capacidad sin limite de almacenamiento y para los flujos de operación continuo e intermitente sin limites de producción, de la marca Abraham, con boquillas externas bridadas en 150 # libras RF. y roscables NPTH-M, de 3000 # acero inox. 304-L y 316-L.

08.- Las plantas o sistemas de tratamiento antes de ser fabricadas y ensambladas, opcionalmente por el cliente solicitante o la empresa contratante, tienen una comunicación local lista y preparada, para ser utilizada desde una base remota y ser monitoreada desde allí, con sus controladores externos a distancia; el cliente o la empresa contratante opcionalmente, determinara según su necesidad o la distancia que desee, también si quiere incluir cámaras de video, para verificar el correcto funcionamiento y obtener en cualquier momento las lecturas de los diferentes parámetros o índices de su correcta operación y producción, la comunicación es del tipo modem, con fibra óptica o infraestructuras de comunicación telefónica, que dicha información es llevada hasta una área o base remota (cuarto o centro de control de operaciones).

09.- Las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales en general, llevan: bombas motorizadas, bombas centrifugas de acoplamiento montadas en su patín, moto bombas de combustión, bombas eléctricas multietapas, bombas sumergibles, bombas de pozo profundo, moto bombas multipasos de tazones y los internos de las bombas son de acero inoxidable 316, buna, teflón, vitón y cerámica, según el tipo de proceso o del tratamiento requerido, con durabilidad hasta de 20 años en operación.

10.- Las bombas son acopladas con motores eléctricos, abiertos, cerrados, sellados, inundados de aceite y a prueba de explosión, protegidos interior y exteriormente, de la marca siemens, ABB, o superior, para 110/220/440 volts. 1, 2 y 3 F. etc., de acuerdo al tipo de proceso, carga dinámica o el área clasificada del cliente o la empresa contratante.

11.- Las plantas o sistemas de tratamiento, cuentan con un sistema propio de generación de aire comprimido, para la operación de equipos e instrumentos especiales, válvulas de control de operación automático, los sistemas de interfase y separación.

Agua Aire y Sistemas S,A, de C.V.

12.- Desarrolla sus propias ingenierías y técnicas en la instalación, interconexión y la puesta en operación, de sus propias plantas o sistemas de tratamiento y realiza las obras requeridas por la misma como pueden ser: obra civil, hidráulica, instalación eléctrica en media tensión, red telefónica de voz y datos e interconexiones  de fibra óptica de acuerdo a las necesidades del proyecto.

13.- Realiza los aforos y muestreos, para sus análisis físico químicos de las aguas residuales, tanto de entrada de suministro como a la salida de la descarga de agua producto, a través de laboratorios autorizados, acreditados, certificados, y avalados por “EMA” (Entidad Mexicana de Acreditación), para cumplir con todos los apartados y los índices máximos permisibles, apegándose a la Norma Oficial Mexicana o Internacionales que aplique al tratamiento solicitado, para cumplir con la eficiencia y calidad requerida de un agua ya tratada, dejándolas potables y reutilizables, cristalinas, por debajo de los límites máximos permisibles, conforme a la norma que aplique y con la eficiencia requerida por el cliente o empresa contratante.

14.- Proporciona capacitación, adiestramiento, teórico y práctico, al personal designado por el cliente o empresa contratante, para garantizar la correcta operación y la recepción final de su planta o sistema de tratamiento adquirido, una vez que éstos se encuentren en operación con, 150, 250, 500, 750 o 1000 horas de trabajo continuo.

15.- Posterior a la entrega de la planta o sistema de tratamiento en operación, con 150, 250, 500, 750 o 1000 horas de trabajo continuo, otorga al cliente o contratante una garantía de buen funcionamiento y eficiencia de la planta por 24 meses continuos.

16.- A la recepción final de la planta o sistema de tratamiento de aguas residuales, se hace la entrega oficial de los manuales de arranque y operación,  las cartas de lecturas y monitores, los manuales de servicio y mantenimiento de los equipos y elementos que componen la planta, un diagrama general "As-Built", en las condiciones que fue instalada y puesta en operación la planta, los diagramas eléctricos unifilares, electrónicos, diagrama DTI (Diagrama de Tuberías e Instrumentación), los diagramas del proceso y automatización, la relación general de todos los equipos que componen la planta o el sistema de tratamiento, los certificados de calidad de todos los elementos y equipos que componen el mismo, la bitácora y el historial general del comportamiento de la misma, las cartas de aceptación del personal ampliamente capacitado con su calificación porcentual y la carta de recepción final, para el retiro de fianzas y compromisos finales.

Tipos de procesos desarrollados

Ing. Oscar Vázquez Marban

Director General

# Text boxes

D e s e c h o s

- sosas causticas

- lodos activados

- aceites residuales

- (RPBI) hospitalarios

- residuos peligrosos

- vinazas del alcohol

- mezclas de químicos

- solventes volátiles

- lodos emulsionados

- residuos de cervezas

- mezclas de reactivos

- residuos de refrescos

- remediación de suelos

- condensados de gas lp.

- cuerpos de asfáltenos

- recortes de perforación

- condensado de gas húmedo

- desincrustaciones internas

- condensados de cromadoras

- condensados de gas residual

- lixiviados de basura municipal

- condensados de gas h2s, amargo

A g u a s

- aguas residuales domésticas

- aguas bovinas

- aguas oleosas

- aguas avicolas

- aguas textiles

- aguas porcinas

- aguas grasosas

- aguas lecheras

- aguas glucosas

- aguas alcalinas

- aguas jabonosas

- aguas con ácidos

- aguas con xileno

- aguas aciduladas

- aguas oleaginosas

- aguas amoniacales

- aguas amargas h2s.

- aguas con cianuro

- aguas con arsénico

- aguas nejallo del maíz

- aguas tanques de sello

- aguas despulpe del café